## Slide 1: ППКПиУ «Вектор-1»

## Slide 2: ППКПиУ «Вектор-1»
Блочная архитектура – различные исполнения
Оптическая развязка сигнальных цепей блоков – сохранение работоспособности
Свободно программируемая конфигурация – различные варианты использования
Интеллектуальная, распределенная, управляемая событиями и командами система сбора и обработки данных, и управления объектами системы в режиме реального времени

## Slide 3: Соответствует требованиям
ДСТУ-EN54-2;
ДСТУ-EN54-4;
ДСТУ-EN54-21;
ДСТУ 4469-1

## Slide 4: ДСТУ 4469-1:2006
ДСТУ 4469-1:2006 «Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги» - прийнятий переклад із внесеними технічними відхиленнями EN 12094-1:2003;
Установлює вимоги і методи перевіряння для пристроїв автоматичного контролю і затримки (ПУіЗ) у разі використання у комбінації з АСПС;
Установлює обов’язкові та додаткові функції ПУіЗ

## Slide 5: Преимущества
Широкий выбор вариантов конструктивного исполнения в зависимости от назначения и сложности объекта
Многофункциональность работы системы противопожарной защиты
Свободная привязка выходов (ключей) логическими формулами к состояниям (событиям) в ШС и ключах без применения дополнительных приборов и ПО
Малое потребление электроэнергии
Удобные органы управления и индикации
Семь режимов работы каждого канала ввода-вывода
Отличная совместимость с элементами систем управления
Неизменяемость настроек

## Slide 6: Аппаратная адресация объектов
Прибор не содержит единой информационной шины управления блоками
Прибор имеет радиальный интерфейс с каждым блоком, т.е. блок включается в свой разъем БЦП со своим адресом
Адрес каждого канала ввода-вывода соответствует номеру клеммника этого канала
Адресация силовых ключей осуществляется удалением (разрезанием ) перемычек на плате
Адрес каждого объекта (например ШС, Кл) читается так:
00 ХХ
№ прибора
№ блока
№ объекта в блоке
00 51
№ прибора
№ блока А СК
№ СК в блоке А

## Slide 7: Состав прибора
Блок центрального процессора (БЦП) (адрес: 00)
Блок ключей (БК) (адрес: 0091-0098)
Силовые ключи (СК) (до 16) (адреса: 0051-0058 – блок А, 0061-0068 – блок В)
Блок управления режимами пожаротушения (БУР)
Блоки ввода/вывода (БВВ) (от 1 до 5) (адреса: 0011-0018, 0021-0028, 0031-0038, 0041-0048, 0071-0078, 0081-0088)
Блок индикации и управления(БИУ) (адрес: 001)
Блок питания(БП)
Аккумуляторные батареи (АК)
Реле (до 20)
Клеммная колодка с держателем предохранителя

## Slide 8: Состав прибора
БК
АК
БЦП
РЕЛЕ
БП

## Slide 9: Состав прибора
БУР
БИУ
СК
БВВ
БВВ
СК

## Slide 10: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Мощность -150 Вт
Стабилизированное напряжение 28±0,2 В
Температурная компенсация напряжения
Питание внешних и внутренних приборов
  +U1 – напряжение 20-30В, ток – 1000мА
  +U2 – напряжение 12-14В, ток до 200мА
U2
U1

## Slide 11: Блок центрального процессора
Батарея питания часов реального времени
Разъем для подключения Бк
Разъемы для подключения
блоков
Разъемы для подключения СК

## Slide 12: Блок управления и индикации
Группы оптических индикаторов
Алфавитно-цифровой дисплей - 4 строки по 20 символов
16-и кнопочная клавиатура
Нет необходимости набирать текст на клавиатуре – управление осуществляется путем выбора элементов меню

## Slide 13: Уровни доступа
Реализованы 4 уровня доступа:
  3 пользовательских
  4-й - уровень – уровень сервисного обслуживания. Данный уровень предусматривает применение специальных дополнительных аппаратно-программных средств (используется на предприятии-изготовителе, в сервисных центрах, инсталлирующими организациями).

## Slide 14: 1-й уровень доступа
Возможен доступ неограниченного количества лиц.
Тестирование всех световых индикаторов и встроенного звукового сигнализатора
Сброс звука встроенного звукового сигнализатора
Просмотр текущих состояний объектов

## Slide 15: 2-й уровень доступа – режим оператора
Требует введения кода пользователя - последовательности символов от «0» до «9» длиной 4 символа
Включение и отключение объектов (ШС, ключей, связи)
Просмотр состояния всех объектов системы
Сброс всех ШС
Механические замки на БУР

## Slide 16: 3-й уровень доступа – режим программирования
Требует введения кода – последовательности символов от «0» до «9» длиной 4 символа, «#» еще 4 символа и «#»
Просмотр, выбор и установка типа каждого из каналов БВВ
Фиксация базовых токов ШС
Привязка ключей по логическим формулам к состоянию объектов
Установка прав пользователей
Изменение кодов доступа инженера
Конфигурирование прибора (установка времени и даты, сохранение (изменение) конфигурации)
Просмотр идентификатора прибора
Просмотр Журнала событий
Механический замок для доступа во внутрь корпуса

## Slide 17: Блок ключей
Клеммы для подключения питания ключей
3 ключа ОК
Клеммы для подключения нагрузки ключа «Пожар»
Реле на две группы переключающихся контактов

## Slide 18: Блок управления режимами пожаротушения (БУР)
Индикатор активного состояния
Замок доступа
Управление зоной АСПТ А
Индикатор питания

## Slide 19: Блоки входов-выходов

## Slide 20: Блок входов-выходов
Разъем для подключения БУР или иных блоков, нагрузок, ШС
Клеммы для подключения ШС и ключей

## Slide 21: Режимы входов-выходов
Пожарный В
Пожарный BR
Пожарный А
Пожарный AR
Ключ
Логический шлейф
Защитный
Режимы пожарных ШС

## Slide 22: Отличия режимов пожарных ШС
«В» - без верификации;
«А» – с верификацией;
Наличие «R» - оконечный элемент ШС – резистор
Без «R» – оконечный элемент ШС - конденсатор

## Slide 23: Режим входа «пожарный В» (1)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы - без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании двух извещателей в одном ШС
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр – 5,6кОм ±5%

## Slide 24: Режим входа «пожарный В» (2)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы - без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр – 3,3кОм ±5%

## Slide 25: Режим входа «пожарный В» (3)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы - без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании двух извещателей в одном ШС
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр – 7,5кОм ±5%

## Slide 26: Режим входа «пожарный В» (4)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы - без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр – 3,3кОм ±5%

## Slide 27: Режим входа «пожарный BR» (1)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании двух извещателей в одном ШС
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rогр – 5,6кОм ±5%

## Slide 28: Режим входа «пожарный BR» (2)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rогр – 3,3кОм ±5%

## Slide 29: Режим входа «пожарный BR» (3)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании двух извещателей в одном ШС
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rогр – 7,5кОм ±5%

## Slide 30: Режим входа «пожарный BR» (4)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rогр – 3,3кОм ±5%

## Slide 31: Режим входа «пожарный BR» (5)
Элементы ШС – пассивные извещатели с НЗ контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании двух извещателей в одном ШС
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rш – 5,6 кОм ±5%

## Slide 32: Режим входа «пожарный BR» (6)
Элементы ШС – пассивные извещатели с НЗ контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – без верификации
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rш – 3,3 кОм ±5%

## Slide 33: Режим входа «пожарный А» (1)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы – с верификацией
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр – 5,6кОм ±5%

## Slide 34: Режим входа «пожарный А» (2)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – конденсатор
Алгоритм работы – с верификацией
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Сок – (1,0 мкФ. - 4,7мкФ.) на напряжение не менее 50В
Rогр –7,5кОм ±5%

## Slide 35: Режим входа «пожарный АR» (1)
Элементы ШС – активные извещатели
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – с верификацией
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)
Rогр – 5,6кОм ±5%

## Slide 36: Режим входа «пожарный АR» (2)
Элементы ШС – активные извещатели с НР контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – с верификацией
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rогр – 7,5кОм ±5%
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)

## Slide 37: Режим входа «пожарный АR» (3)
Элементы ШС – пассивные извещатели с НЗ контактом
Оконечный элемент контроля – резистор
Алгоритм работы – с верификацией
Режим «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя
Rогр –5,6кОм ±5%
Rок – (2,4кОм. - 3,9кОм)

## Slide 38: Режим входа «Логический шС»
Вход для обработки дискретных входных сигналов
ШС работает на увеличение и уменьшение сопротивления
Состояние не фиксируется, но не изменяется при возникновении неисправности (обрыва или КЗ)
Уровень Лог А – начальный(зафиксированный) (при работе как на увеличение, так и уменьшение сопротивления в ШС)
Уровень Лог В – конечный (измененный) (при работе как на увеличение так и уменьшение сопротивления в ШС)
Элементы ШС – выключатели и кнопки управления
Не более 4-х элементов в ШС
Оконечный элемент ШС - резистор

## Slide 39: Режим входа «логический ШС» (2)
Rок – 7,5 кОм ±5%
Rогр – 4,7кОм ±5%

## Slide 40: Режим входа «логический ШС» (2)
Rок – 1,5 кОм ±5%
Rш– 4,7кОм ±5%

## Slide 41: Режим выхода «Ключ»
Выход, с ключом типа открытый коллектор с аппаратной защитой от перегрузок
При возникновении "паразитного" действия токов контролирующих нагрузку её необходимо зашунтировать (на клеммах нагрузки) резистором Rш (2,4кОм. - 3,9кОм) снижающим действие контрольного тока.

## Slide 42: Режим Входа «Защитный ШС»
Используется для самозащиты и защиты объектов, обеспечивающих нормальные условия эксплуатации прибора
Состояние "Тревога" формируется при обрыве или КЗ в ШС
Индикация при срабатывании – постоянно светящийся индикатор "Тревога«
Снятие режима "Тревога" производится отключением ШС
Установка ШС в "Дежурный режим производится включением ШС.

## Slide 43: Программирование

## Slide 44: Программирование

## Slide 45: Программирование

## Slide 46: Программирование

## Slide 47: Программирование

## Slide 48: Программирование

## Slide 49: Программирование

## Slide 50: Программирование

## Slide 51: Программирование

## Slide 52: Силовой ключ

## Slide 53: Режимы силового ключа
Переключить на СК в режим АСПТ
Включить/выключить

## Slide 54: Режимы СК в режиме АСПТ
Переключить на СК
Сделать каскадным
Таймер сброса
Контроль сопротивления

## Slide 55: Программирование

## Slide 56: Программирование

## Slide 57: Программирование

## Slide 58: Программирование

## Slide 59: Программирование

## Slide 60: Программирование

## Slide 61: Силовые ключи
СК
Зона А
Адреса:
ХХ51-ХХ58

## Slide 62: Индикаторная панель СК

## Slide 63: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СК

## Slide 64: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СК

## Slide 65: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СК

## Slide 66: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СК

## Slide 67: Кнопки управления ручного типа

## Slide 68: Кнопки управления ручного типа
Индикатор состояния АСПТ

## Slide 69: Кнопки управления ручного типа

## Slide 70: Кнопки управления ручного типа

## Slide 71: Кнопки управления ручного типа

## Slide 72: Кнопки управления ручного типа

## Slide 73: Кнопки управления ручного типа

## Slide 74: Кнопки управления ручного типа

## Slide 75: Кнопки управления ручного типа

## Slide 76: Кнопки управления ручного типа

## Slide 77: Принципы работы